# Text boxes

Vigtige noter:

Kontakt med pads eller klude kan udløse selvantændelse

- se også: “Beskyttelse af arbejdspladsen og miljøet”.

Arbejd ikke på arealer større end 25 m2 ad gangen.

Resultatet afhænger af mange forskellige faktorer, herunder kvaliteten af slibearbejdet, opvanding og indtrængning af farven.

Vi anbefaler at lave et testområde på gulvet for at kunne vise det til kunden. For at få godkendelse i forhold til udseende og for at sikre et retvisende billede.

Tekniske data:

Emballage:		metal beholder + plastikflaske

Enhedsstørrelse:		0.8 + 0.2 liter

Hyldetid:		             min. 12 måneder

Farve:	sort, grå, hvid, sort-brun, mørkebrun, neutral

Forbrug per m2(1):	ca. 20-40 ml per m2

Arbejdstemperatur: 	ca. 18 – 25 °C

Blandingsforhold:		4 : 1

Bearbejdningstid:		ca. 1 time*

Topbehandling:	Generelt kan TREND eller PALLMANN MAGIC OIL 2K påføres efter 12 timer.

Undtagelse: Ved brug af PALL-X 333 COLOR hvid kan TREND, PALL-X ZERO eller PALLMANN MAGIC OIL 2K. påføres efter 24 timer*

*Ved 20°C og 50% luftfugtighed.

(1) Forbrug kan variere efter træsort og tilstanden på det træ eller parket, der skal indfarves.

HVID                    SORT                     GRÅ                       MØRKEBRUN       SORT-BRUN          NEUTRAL

Produktfordele/egenskaber:

Farvet, opløsningsfri, 2-komponent oliebaseret grunder til indfarvning og grunding af trægulve.

- Nemt at påføre

- Individuel flexibel træfarve

- Fri for opløsningsmidler

Yderst solid 2-komponent grunder til hårde trægulve

PALL-X 333 COLOR

Beskrivelse:

Kombinationen af flydende olier og pigmenter er velegnet til indfarvning af standard europæiske hårde trægulve før påførelsen af ADVANCE, TREND eller PALL-X ZERO såvel som MAGIC OIL 2K. Velegnet til:

- slebne trægulve med fyldte samlinger.

- slebne trægulve med gulvvarme.

Farvet, opløsningsfri, 2-komponent oliebaseret grunder til farvning af trægulve

Bortskaffelse:

Når muligt, indsaml og genbrug overskuddet. Hæld ikke i afløb eller riste. Tomme, tørre plastik- eller metalbeholdere er genanvendelige. Beholder med flydende bundfald såvel som indsamle flydende overskud er farligt affald. Beholdere med indtørrede rester er byggeaffald

De ovenstående informationer er baserede på vores erfaring og grundige undersøgelser. Variationerne i associerede materialer og forskellige konstruktioner og arbejdsforhold kan ikke tjekkes individuelt eller under indflydelse af os. Kvaliteten af jeres arbejde afhænger derfor af jeres egen professionelle vurdering og produktanvendelse. Såfremt der er tvivl, udfør en lille test eller få teknisk vejledning. Overhold de anbefalede anvendelsesområder fra producenten.

Udgivelsen af dette produktdatablad omstøder alle tidligere produktinformationer. De respektive opdaterede versioner af dette datablad kan findes på vores hjemmeside: www.pallmann.net, www.jtrading.dk

OBS:

Produktkontakt med pads eller klude kan føre til selvantændelse. Husk derfor at gennemvæde alle klude, pads etc. med vand og opbevar i en tætlukket metalbeholder.

Vigtig note:

Slibestøv fra oxygentørresystemer er brandfarlige. Fare for brand! Derfor skal alt slibestøv efter endt slibning fugtes med vand og opbevares i tætlukkede metalbeholdere!

Beskyttelse af arbejdspladsen og miljøet

Fri for opløsningsmidler. Komponent A: Ikke brændbar men med risiko for spontan antænding. (Se ”Vigtige noter” herunder). Komponent B: Ikke brændbar. Indeholder isocyanater. Skadelig hvis inhaleres. Kan udløse en allergisk reaktion. Kan udløse åndedrætsirritationer. Skal holdes væk fra børn. Undgå kontakt med huden og øjnene. Hvis der er kontakt med huden, skylles og vaskes denne med rigelige mængder vand og sæbe. Hvis der er kontakt med øjnene, skylles med rigelige mængder vand og søg lægelig hjælp. Brug barrierecreme, beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller. Sørg for god udluftning. Hvis indtaget, søg øjeblikkelig læge og medbring denne beholder eller etiket. Læs sikkerhedsoplysningerne på produktetiket såvel som sikkerhedsdatablad

Vigtige noter:

- Efter tilsætning af hærder må beholderen ikke lukkes, for at forhindre overtryk i dåsen.

- Hyldetid: minimum 12 måneder i original emballage såfremt det opbevares i relativt kølige forhold. Beskyttes fra frost. Sikre at åbnet emballage forsegles og bruges hurtigst muligt.

- Optimale arbejdsforhold er 18-25°C, relativ fugtighed > 35 % og < 65 %. Lave temperaturer og høj fugtighed forlænger tørretiden, hvorimod høje temperaturer og lav fugtighed forkorter tørretiden.

- De følgende standarder og publikationer er gældende og særligt anbefalede: DIN 18356 ”Arbejde med parket”, DIN 18367 ”Arbejde med klodsetræ” and DIN 18365 ”Arbejde med gulvbelægning”.

- Forbruget på endetræ kan stige betydeligt (ca. 140 ml/m²). Derfor bør tørretiden være 72 timer inden der fortsættes.

- For samlingsfrie brædder eller træbrædder der er skåret i smig (V-samlinger), anbefales det at indhente teknisk vejledning.

- Til større områder og for at undgå forskelle i glansen, er det bedst at blande til hele arealet i en større beholder. Dette omrøres grundigt (mekanisk)

- Der kan forekomme gulning af træet.

- Mange eksotiske træsorter som for eksempel Rosewood (Palisander), Ipe Lapacho, Wenge og Muhuhu kan indeholde stoffer som kan føre til essentielle forsinkelser i tørretiden eller farveforskelle (fx såkaldte inhibitorer eller mineralophobninger) På grund af de eksotiske træsorters forskellige kvaliteter skal egnetheden tjekkes grundigt ved en test inden der fortsættes med lak- eller olieprodukter. Dette er entreprenørens ansvar.

NZ l AU UFLOOR Systems NZ Ltd.

PO Box 426  Whangaparaoa 0943 I New Zealand

Tel: +64 9 424 0366 / Fax: +64 9 424 0366 |

E-mail: ufloor-systems@xtra.co.nz

PALLMANN | A company of Uzin Utz AG

DE | PALLMANN GmbH

Im Kreuz 6 | D-97076 Würzburg

Telefon +49 (0)931 27964-0 / Telefax +49 (0)931 27964-50

E-Mail info@pallmann.net / Internet www.pallmann.net

Forbrug:

Ca. 20-40 ml./m2

Forbrug kan variere efter træsort og træets tilstand.

Anvendelse:

- Før brug skal alle produkter have stuetemperatur.

- PALL-X 333 COLOR omrøres grundigt. Herefter tilsættes hærder og der omrøres igen grundigt.

Det færdigblandede produkt påføres nu med stålspaltel eller rulle 4 mm luv i et jævnt lag. Arbejd ikke i områder større end 25 m2 af gangen. På grund af eventuelle forskydninger i træet og forskellige træsorter, kan det være nødvendigt med et ekstra lag. Påfør det antal nødvendige lag indtil træet er fuldstændig mættet.

- Max 10 minutter efter påførelsen af produktet, skal det overskydende materiale fjernes med poler pads (beige).

- Efter ca. 20 minutter skal overfladen igen poleres med en hvid pads for at opnå et jævnt resultat.

- Poler hele området igen med en bomuldsklud.

- Over-coating Revidering*: Generelt kan TREND 2K eller PALLMANN MAGIC OIL 2K påføres efter 12 timer.  
Undtagelse: Ved brug af PALL-X 333 COLOR hvid kan TREND 2K, PALL-X ZERO eller PALLMANN MAGIC OIL 2K. påføres efter 24 timer.  
Hvis der arbejdes med PALLMANN MAGIC OIL 2K, dryppåfør olien sparsommeligt (ca. 15 ml/m²) og arbejd olien ind i gulvet med en hvid pads. Eventuelt overskudsolie fra overfladen fjernes med klud.

* Ved 20°C og 50% luftfugtighed.

Overfladeforberedelse:

Efter den sidste slibning skal gulvet være rent, tørt og fri for slibestøv, spartelrester og urenheder.

Herudover skal gulvet opvandes umiddelbart efter sidste slibning og inden gulvet grundes.

Dette giver følgende fordele:

- Indfarvningen vil blive mere intens og jævn.

- Grunderen får en bedre indtrængning.

- Hvis det er nødvendigt vil træoverfladen åbne sig igen ved finslibning.

- Sliberidser vil rejse sig.

- Træoverfladen vil fremstå mere jævn.

- Træurenheder vil blive vasket af.

- “Bleed back” - overskudsudløb fra samlingerne forhindres.

Arbejdsinstruktioner:

- Opvand hele gulvområdet.

VÆR OPMÆRKSOM: Ubehandlede områder kan fremstå optisk lysere senere.

- Max 0,30 liter vand/m2.

- Den optimale mængde af vand, der anvendes ca. 10 - 20 ml/m².

- Efter overfladen er helt tør - ca. 30 - 60 minutter kan PALL-X 333 Color Concentrate nu påføres.

03.2017

PALL-X 333 COLOR