# Text boxes

Tekniske Data:

Emballage:		plastikdåse

Enhedsstørrelse:		0.2 liter

Hyldetid:		              min. 12 måneder

Farver:	32 farver

Forbrug per m2 (1):	ca. 20-40 ml per m²

Arbejdstemperatur: 	ca. 18 – 25 °C

Blandingsforhold i

kombination med

PALL-X 333:		4 : 1

Bearbejdstid:		ca. 1 time*

Topbehandling:	Generelt kan TREND 2K eller PALLMANN MAGIC OIL 2K påføres efter minimum 12 timer.

Undtagelse: Ved brug af PALL-X 333 COLOR white kan først TREND 2K, PALL-X ZERO eller PALLMANN MAGIC OIL 2K. påføres efter 24 timer*

* Ved 20°C og 50% luftfugtighed.

(1) Forbrug kan variere efter træsort og tilstanden på det træ eller parket, der skal imprægneres.

Vigtige noter:

Brug kun koncentratet i kombinationen med PALL-X 333!

Kontakt med pads eller klude kan udløse selvantændelse –

Se også: “Beskyttelse af arbejdspladsen og miljøet”.

Arbejd ikke på større arealer end 25 m2 ad gangen

Resultatet afhænger af mange forskellige faktorer herunder kvaliteten af slibearbejdet, opvanding og indtrængning af farven.

Vi anbefaler at lave et testforsøg på gulvet, for at kunne vise det til kunden. For at få godkendelse i forhold til udseende og for at sikre et retvisende billede.

Beskrivelse:

Blandingen af flydende olier og pigmenter i kombination med PALL-X 333 er velegnet til europæisk standardindfarvning af hårde trægulve (specielt eg, aske og fyr) før påføring af TREND 2K, PALL-X ZERO, PALL-X PURE såvel som MAGIC OIL 2K.

Velegnet til:

- Slebne trægulve med fyldte fuger

- Slebne trægulve med gulvvarme.

Produktfordele/egenskaber:

Farvekoncentrat uden opløsningsmidler til farvning af trægulve i kombination med PALL-X 333 Clear

- Nemt at påføre.

- Individuel flexibel træfarve.

- Fri for opløsningsmidler.

Yderst holdbar farvekoncentrat

PALL-X 333 COLOR CONCENTRATE

Farvekoncentrat uden opløsningsmidler til farvning af trægulve i kombination med PALL-X 333 Clear

Bortskaffelse:

Når muligt, indsamle og genbrug overskuddet. Hæld ikke i afløb eller riste. Tomme, tørre plastik og metalbeholdere er genanvendelige. Beholder med flydende bundfald så vel som indsamlede flydende overskud er farligt affald. Beholdere med indtørrede rester er byggeaffald.

De ovenstående informationer er baserede på vores erfaring og grundige undersøgelser. Variationerne i associerede materialer og forskellige konstruktioner og arbejdsforhold kan ikke tjekkes individuelt eller under indflydelse af os. Kvaliteten af jeres arbejde afhænger derfor af jeres egen professionelle vurdering og produktanvendelse. Såfremt der er tvivl, udfør en lille test eller få teknisk vejledning. Overhold de anbefalede anvendelsesområder fra producenten.

Udgivelsen af dette produktdatablad omstøder alle tidligere produktinformationer. De respektive opdaterede versioner af dette datablad kan findes på vores hjemmeside: www.pallmann.net, www.jtrading.dk

OBS:

Produktkontakt med pads eller klude kan føre til selvantændelse. Husk derfor at gennemvæde alle klude, pads etc. med vand og opbevar i en tætlukket metalbeholder.

Vigtig note:

Slibestøv fra oxygentørresystemer er brandfarlige. Fare for brand! Derfor skal alt slibestøv efter endt slibning fugtes med vand og opbevares i tætlukkede metalbeholdere.

Beskyttelse af arbejdspladsen og miljøet

Fri for opløsningsmidler. Komponent A: Ikke brændbar men med risiko for spontan selvantændelse. (Se ”Vigtige noter” herunder). Komponent B: Ikke brændbar. Indeholder isocyanater. Skadelig hvis inhaleres. Kan udløse en allergisk reaktion. Kan udløse åndedrætsirritationer. Skal holdes væk fra børn. Undgå kontakt med huden og øjnene. Hvis der er kontakt med huden, skylles og vaskes denne med rigelige mængder vand og sæbe. Hvis der er kontakt med øjnene, skylles med rigelige mængder vand og søg lægelig hjælp. Brug barrierecreme, beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller. Sørg for god udluftning. Hvis indtaget, søg øjeblikkelig læge og medbring denne beholder eller etiket. Læs sikkerhedsoplysningerne på produktetikette såvel som sikkerhedsdatablad.

Forbrug:

Ca. 20-40 ml/m²

Forbruget kan variere efter træsort og træets tilstand.

Overfladeforberedelse:

Efter den sidste slibning skal gulvet være rent, tørt og fri for slibestøv, spartelrester og urenheder.

Herudover skal gulvet opvandes umiddelbart efter sidste slibning og inden gulvet grundes.

Dette giver følgende fordele:

- Indfarvningen vil blive mere intens og jævn.

- Grunderen får en bedre indtrængning.

- Hvis det er nødvendigt vil træoverfladen ved finslibning åbne sig igen.

- Træoverfladen vil fremstå mere jævn.

- “Bleed back” - Overskudsudløb fra samlingerne forhindres.

Arbejdsinstruktioner:

- Opvand hele gulvområdet.

VÆR OPMÆRKSOM: Ubehandlede områder kan fremstå optisk lysere senere.

- Max 0,30 liter vand/m2.

- Optimale mængde vand, ca. 10 - 20 ml./m².

- Efter overfladen er helt tør - ca. 30 - 60 minutter kan PALL-X 333 Color Concentrate nu påføres.

Anvendelse:

- Før brug skal alle produkter have stuetemperatur og rystes godt.

- Bland PALL-X 333 med PALL-X 333 COLOR CONCENTRATE med et passende redskab og tilføj herefter hærdningsmidlet.

- Påfør de blandede komponenter med et passende redskab (fx PALLMANN STÅLSPARTEL eller rulle 4 mm luv) jævnt på overfladen. Arbejdsområde ikke større end 30 m2. På grund af eventuelle forskydninger i træet og forskellige træsorter kan det være nødvendigt med et ekstra lag. Påfør det antal nødvendige lag indtil træet er fuldstændig mættet.

- Max 10 minutter efter påførelsen af produktet skal det overskydende materiale fjernes med poler pads (beige).

- Efter ca. 20 minutter skal overfladen igen poleres med en hvid pads for at opnå et jævnt resultat.

- Poler hele området en gang til med en bomuldsklud.

- Over-coating Revidering*: Generelt kan TREND 2K eller PALLMANN MAGIC OIL 2K påføres efter 12 timer.
Undtagelse: Ved brug af PALL-X 333 COLOR hvid kan TREND 2K, PALL-X ZERO eller PALLMANN MAGIC OIL 2K. påføres efter 24 timer. Hvis der arbejdes med PALLMANN MAGIC OIL 2K, dryp påfør olien sparsommeligt (ca. 15 ml/m²) og arbejd olien ind i gulvet med hvid pads. Eventuel overskudsolie fra overfladen fjernes med klude.

* Ved 20°C og 50% luftfugtighed.

Vigtige noter:

- Efter tilsætning af hærder må beholderen ikke lukkes for at forhindre overtryk i dåsen.

- Hyldetiden er minimum 12 måneder i original emballage såfremt det opbevares i relativt kølige forhold. Beskyttes fra frost. Sikre at åbnet emballage forsegles og bruges hurtigst muligt.

- Optimale arbejdsforhold er 18-25°C, relativ fugtighed > 35 % og < 65 %. Lave temperaturer og høj fugtighed forlænger tørretiden, hvorimod høje temperaturer og lav fugtighed forkorter tørretiden.

- De følgende standarder og publikationer er gældende og særligt anbefalede: DIN 18356 ”Arbejde med parket”, DIN 18367 ”Arbejde med klodsetræ” and DIN 18365 ”Arbejde med gulvbelægning”.

- Forbruget på endetræ kan stige betydeligt (ca. 140 ml/m²). Derfor bør tørretiden være 72 timer indtil der fortsættes.

- For samlingsfrie gulvbrædder eller træplanker, der er skåret i smig (V-samlinger), anbefales det at indhente teknisk vejledning.

- Til større områder og for at undgå forskelle i glansen, er det bedst at blande til hele arealet i en større beholder. Dette omrøres grundigt (mekanisk)

- Mange eksotiske træsorter som for eksempel Rosewood (Palisander), Ipe Lapacho, Wenge og Muhuhu kan indeholde stoffer, som kan føre til essentielle forsinkelser i tørretiden eller farveforskelle (f.eks. såkaldte inhibitorer eller mineralophobninger) På grund af de eksotiske træsorters forskellige kvaliteter skal egnetheden tjekkes grundigt ved en test inden der fortsættes med lak- eller olieprodukter. Dette er entreprenørens ansvar.

- Oliering kan gøre udseendet af træet mørkere.

PALLMANN | A company of Uzin Utz AG

DE | PALLMANN GmbH

Im Kreuz 6 | D-97076 Würzburg

Telefon +49 (0)931 27964-0 / Telefax +49 (0)931 27964-50

E-Mail info@pallmann.net / Internet www.pallmann.net

03.2017

PALL-X 333 COLOR CONCENTRATE